załącznik nr 1 do SIWZ

znak sprawy: LUB-AD.271.1.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawa sprzętu komputerowego”

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest pod załącznikami do SIWZ).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Część 1:

dostawa standardowych stacjonarnych zestawów komputerowych – 60 szt.

wraz z monitorami – 36 szt.

o parametrach nie gorszych niż:

- Komputery – 60 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność min. 11574 pkt. w teście PassMark - CPU Mark. https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html | (proszę podać model) |
| Pamięć RAM | Min 8GB DDR4 2666 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: dysk SSD SATA o pojemności min. 256 GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. | (proszę podać model i dokładną wielkość) |
| Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach ze wsparciem dla UHD, HDCP, DirectX 12, Open CL 2.0, OpenGL 4.4 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci | (proszę podać model) |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |  |
| Bezpieczeństwo | Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - TPM 2.0. |  |
| Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition audio i obsługująca 5.1 surround sound. Porty słuchawek i mikrofonu wymagane zarówno na przednim, jak i na tylnym panelu obudowy. Wbudowany wewnętrzny głośnik umożliwiający korzystanie z multimediów. |  |
| Klawiatura i mysz | Klawiatura USB w układzie QWERTY US Mysz USB 1000dpi z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) |  |
| Zasilanie | Zasilacz o mocy minimum 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 88%, przy 50% obciążeniu |  |
| Wymiary | Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 690 mm. | (proszę podać wymiary obudowy w mm) |
| Obudowa | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej typu Kensington Lock oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu SLIM, 1 szt. 3,5” wewnętrzne, 1 szt. 3,5” zewnętrzne. W celu szybkiej weryfikacji usterki komputer musi być wyposażony we wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. |  |
| Certyfikaty | Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 36dB (załączyć oświadczenie producenta i/lub raport z pomiarów głośności). Zamawiający wymaga dodatkowo: dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram | (proszę podać deklarowaną głośność jednostki centralnej w dB) |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera współpracujące z Microsoft SCCM, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Tworzenie raportów stanu jednostki, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB Oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu Certyfikowane oprogramowanie zintegrowane z bios komputera umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego. Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać następujące czynności: automatyczna aktualizacja BIOS z serwera producenta komputera bądź serwera klienta możliwość zabezpieczenia komputera za pomocą hasła ustawionego w BIOS-ie w taki sposób, że w przypadku połączenia ze wskazanym wcześniej serwerem hasło nie jest wymagane, a w przypadku braku połączenia ze wspomnianym serwerem do uruchomienia komputera wymagane jest podanie hasła. Dodatkowo możliwość ustawienia przez administratora interwałów czasowych podczas których zabezpieczenie jest aktywne. |  |
| System operacyjny | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit. |  |
| Porty i złącza | - 1 x DVI - 1 x Display Port - 2 x PS/2 - 1 x RJ-45 - 1 x Audio: line-in/mikrofon - 1 x Audio: line-out - 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy - 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy - 10 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0) Płyta główna z wbudowanymi: - 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (musi umożliwiać instalację karty x16) - 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 - 1 złącze M.2-2280 umożliwiający zamontowanie modułu SSD PCIe Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącz SATA 3.0 NCQ, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera Nagrywarka DVD +/-RW |  |
| Gwarancja | Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, przyjazd certyfikowanego przez producenta serwisanta do końca następnego dnia roboczego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 36 48, 60) |

B) Monitory – 36 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Ekran | Min. 23,8 cala o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.275 mm, matryca matowa, pokryta powłoką 3H, technologia matrycy IPS |  |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast typowy 1000:1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178/178 stopni |  |
| Wejścia wideo i inne | 1x DP, 1x DVI-D, 1x D-SUB, wejście/wyjście audio |  |
| Obudowa i regulacja monitora | Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22°(tzw. Tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 2W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze typu Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA |  |
| Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu | Technologia zapewniająca zużycie energii przez monitor w trybie power save na poziomie 0.2W pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor (bez konieczności manualnego wyłączania monitora przez użytkownika), zgodność z normą Energy Star 7.0, zużycie energii przy ustawieniach EPA max. 15W |  |
| Menu monitora | Regulacja głośności Regulacja jasności Regulacja kontrastu Regulacja koloru (sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Użytkownika (R,G,B) Menu w języku polskim oraz angielskim. |  |
| Kable | kabel DVI-D o długości minimum 1.8m, kabel zasilający o długości minimum 1,8m, kabel audio |  |
| Gwarancja | Gwarancja min 36 miesięcy, wymiana lub naprawa monitora w miejscu użytkowania, następnego dnia roboczego od zgłoszenia Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 36 48, 60) |
| Certyfikaty i normy, dokumentacja | -Klasa energetyczna A+ -TCO 7.0 -Epeat Gold -TÜV Low Blue Light Certified -TÜV Flicker Free Certified -CE -ISO9241-307(klasa I) -RoHS, WEEE -Instrukcja obsługi monitora |  |

Część 2:

dostawa komputerów przenośnych (laptopów) – 6 szt.

o parametrach nie gorszych niż:

- laptop typ 1 - 4 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Zastosowanie | Zastosowanie: Komputer przenośny który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| Przekątna i rozdzielczość ekranu | Ekran o przekątnej 15,6" o rozdzielczości FHD LED (1920x1080), matryca matowa o podwyższonej trwałości. Metalowe, wzmacniane zawiasy, kąt odchylenia matrycy co najmniej 185 stopni. |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) wynik co najmniej 7653 punktów. |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: Min 8GB DDR4 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB, możliwość wymiany pamięci po odkręceniu śruby – bez konieczności demontowania laptopa | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: Min 256GB SSD samoszyfrujący SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |  |
| Karta graficzna | Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1 |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock lub równoważne, Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Co najmniej TPM 2.0. Czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem |  |
| Multimedia | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki z technologią MaxxAudio. Dwa cyfrowe mikrofony wbudowane w obudowie matrycy Kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy oraz dioda LED. |  |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY odporna na zachlapanie, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. Dwustopniowe podświetlenie klawiatury Touchpad wyposażony w dwa niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch. Musi pozwalać na obsługę gestów dla minimum trzech niezależnych punktów dotyku. |  |
| Bateria i zasilanie | Min. 4-cell, 50 Wh, Li-Pol Czas pracy na baterii minimum 12 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Szybkie ładowanie baterii do 80% w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Możliwość beznarzędziowej wymiany baterii. Zasilacz o mocy min. 65 W. |  |
| Waga i wymiary | Waga nie więcej niż: 2,1 kg Grubość laptopa po złożeniu powinna być mniejsza niż 24 mm. |  |
| Obudowa | Szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego metalu. Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika bez potrzeby interwencji serwisu - po demontażu klapy serwisowej. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie klapy serwisowej za pomocą pojedynczej śrubki. |  |
| Certyfikaty | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit. Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do oferty) Norma EnergyStar 7- komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org Oferowane laptopy muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 – certyfikat należy załączyć do oferty. Wylot powietrza chłodzącego notebooka z tyłu obudowy – brak otworów wentylacyjnych na bokach obudowy. Zamawiający wymaga dodatkowo: - dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał :Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram |  |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: Modelu komputera. Nr seryjnego komputera. Wersji BIOS (z datą). Modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania Informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej Numeru matrycy Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: karty sieciowej LAN (RJ45) karty sieciowej WLAN karty sieciowej WWAN kamery głośników mikrofonów portów USB czytnika kart multimedialnych obsługi wielordzeniowości procesora wirtualizacji Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego. Możliwość autoryzacji użytkownika za pomocą technologii biometrycznej z poziomu BIOS przed uruchomieniem systemu operacyjnego |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera współpracujące np. z Microsoft SCCM, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Tworzenie raportów stanu jednostki, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB Oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu. |  |
| System operacyjny | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
| Porty i złącza | RJ-45 (nie dopuszcza się przejściówek) Min 1x USB-C Min. 2x USB 3.1 Gen1 (przynajmniej jedno z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera). VGA HDMI Display Port Czytnik kart multimedialnych (SD, SDHC do 32 GB, SDXC do 128 GB) Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out) Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11ac Notebook musi być przygotowany do samodzielnego montażu karty sieciowej 4G (LTE) oraz posiadać wbudowane gniazdo na kartę SIM Bluetooth v4.2, Dedykowane złącze do stacji dokującej (nie dopuszcza się USB – nawet dedykowanego) |  |
| Gwarancja | Gwarancji jakości producenta: Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Czas reakcji (przyjazd certyfikowanego przez producenta serwisanta do miejsca użytkowania sprzętu) na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu musi zostać dostarczony laptop zastępczy, Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej laptopa oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 36, 48, 60) |

- Laptop typ 2 -- 2 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Zastosowanie | Zastosowanie: Komputer przenośny który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| Przekątna i rozdzielczość ekranu | Ekran o przekątnej 15,6" o rozdzielczości FHD LED (1920x1080), matryca matowa o podwyższonej trwałości. Metalowe, wzmacniane zawiasy, kąt odchylenia matrycy co najmniej 185 stopni. |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) wynik co najmniej 13483 punktów. |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: min 8GB DDR4 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB, możliwość wymiany pamięci po odkręceniu śruby – bez konieczności demontowania laptopa | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: 512GB SSD samoszyfrujący SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |  |
| Karta graficzna | Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1 |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Bezpieczeństwo | Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. Złącze typu Kensington Lock lub równoważne, Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Co najmniej TPM 2.0. Czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem |  |
| Multimedia | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki z technologią MaxxAudio. Dwa cyfrowe mikrofony wbudowane w obudowie matrycy Kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy oraz dioda LED. |  |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY odporna na zachlapanie, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. Dwustopniowe podświetlenie klawiatury Touchpad wyposażony w dwa niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch. Musi pozwalać na obsługę gestów dla minimum trzech niezależnych punktów dotyku. |  |
| Bateria i zasilanie | Min. 4-cell, 50 Wh, Li-Ion Czas pracy na baterii minimum 10 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Szybkie ładowanie baterii do 80% w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Możliwość beznarzędziowej wymiany baterii. Zasilacz o mocy min. 65 W. |  |
| Waga i wymiary | Waga nie więcej niż: 2,1 kg Grubość laptopa po złożeniu powinna być mniejsza niż 24 mm. |  |
| Obudowa | Szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego metalu. Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika bez potrzeby interwencji serwisu - po demontażu klapy serwisowej. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie klapy serwisowej za pomocą pojedynczej śrubki. |  |
| Certyfikaty | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit. Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do oferty) Norma EnergyStar 6.1- komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org Oferowane laptopy muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 – certyfikat należy załączyć do oferty. Wylot powietrza chłodzącego notebooka z tyłu obudowy – brak otworów wentylacyjnych na bokach obudowy. Zamawiający wymaga dodatkowo: dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał :Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram |  |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: Modelu komputera. Nr seryjnego komputera. Wersji BIOS (z datą). Modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania Informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej Numeru matrycy Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: karty sieciowej LAN (RJ45) karty sieciowej WLAN karty sieciowej WWAN kamery głośników mikrofonów portów USB czytnika kart multimedialnych obsługi wielordzeniowości procesora wirtualizacji Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego. Możliwość autoryzacji użytkownika za pomocą technologii biometrycznej z poziomu BIOS przed uruchomieniem systemu operacyjnego |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera współpracujące np. z Microsoft SCCM, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Tworzenie raportów stanu jednostki, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB Oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu. |  |
| System operacyjny | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
| Gwarancja | Gwarancji jakości producenta: Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Czas reakcji (przyjazd certyfikowanego przez producenta serwisanta do miejsca użytkowania sprzętu) na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu musi zostać dostarczony laptop zastępczy, Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej laptopa oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 36, 48, 60) |

Część 3:

dostawa komputerów All in One – 13szt.

o parametrach nie gorszych niż:

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Komputer AIO | wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Wydajność | Procesor, który powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik 8500 punktów. |  |
| Pamięć operacyjna | Min 8GB 2666 MHz możliwość rozbudowy do min. 32 GB | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD SATA zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |  |
| karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) | (proszę podać model i dokładną wielkość) |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji |  |
| BIOS | Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: • - karty sieciowej RJ45 • - karty sieciowej bezprzewodowej i Bluetooth (jeśli zainstalowane) • - sprzętowego wsparcia wirtualizacji • - portów USB • - funkcji Wake-on-LAN |  |
| Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. Obudowa wyposażona we wbudowane głośniki stereo |  |
| Klawiatura i mysz | Zestaw składający się z klawiatury i myszy - przewodowy lub bezprzewodowy - wyprodukowany przez producenta komputera | (proszę podać model klawiatury i myszy) |
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz o mocy około 170W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego |  |
| Gwarancja | Min 36 miesięcy świadczonej w siedzibie Zamawiającego, przyjazd certyfikowanego przez producenta serwisanta do końca następnego dnia roboczego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 36 48, 60) |
| Normy i standardy | Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: Deklaracja zgodności CE Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 |  |
| System operacyjny | Licencja Microsoft Windows 10 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 10 Pro 64 bit |  |
| Wbudowane porty minimalnie | - 1 x RJ-45 - 1 x Audio (Combo) - 5 szt. USB w tym co najmniej 2x USB 3.1 |  |
| Specyfikacja wbudowanego ekranu | Typ ekranu: Panoramiczny, matryca matowa o rozmiarze co najmniej 21,5 cala Jasność: 250 cd/m2 Kąty widzenia: 178°/178° CR10:1 Czas reakcji matrycy: maks. 14 ms Rozdzielczość minimalna: 1920 x 1080 Konstrukcja komputera powinna umożliwić demontaż stopy ekranu i powieszenie komputera np. na ścianie za pomocą standardowego złącza VESA (100x100) |  |

Część 4:

dostawa drukarek laserowych – 10szt.

o parametrach nie gorszych niż:

- urządzenie wielofunkcyjnego – 1 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | urządzenie wielofunkcyjne | (proszę podać model) |
| Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |  |
| Rozdzielczość wydruku | Min. 1200x1200 dpi | … dpi |
| Prędkość wydruku jednostronnego | Min. 44 stron na minutę | …str./min. |
| Prędkość wydruku dwustronnego | Min. 22 stron na minutę | …str./min. |
| Prędkość kopiowania dwustronnego | Min. 23 stron na minutę | …str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony z trybu gotowości | nie dłuższy niż 6 sekund | …sek. |
| Cykl pracy | Min. 120 000 stron na miesiąc | … str./mc |
| Poziom hałasu | Max 56 dB |  |
| Zainstalowana pamięć | Min 1024 MB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Skanowanie w kolorze | Tak |  |
| Skanowanie dwustronne | Tak |  |
| Obszar skanowania | Min 215 mm x 355 mm |  |
| Szybkość skanowania jednostronnego A4 | Mono Min : 42 str./min. Kolor Min: 20 str./min. |  |
| Szybkość skanowania dwustronnego A4 | Mono Min : 20 str./min. Kolor Min: 10,5 str./min. |  |
| Optyczna rozdzielczość skanowania mono | 1200x600 dpi |  |
| Optyczna rozdzielczość skanowania kolor | 600x600 dpi |  |
| Automatyczny podajnik dokumentów do skanera | Min 50 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Skanowanie do plików w formacie | XPS TIFF PDF (wysoce skompresowany, archiwalny - A-1a, A-1b, przeszukiwalny) PDF JPEG JPG |  |
| Skanowanie do dysku typu Flash Drive | Tak |  |
| skanowanie do komputera w sieci LAN | Tak |  |
| Sieć Ethernet | Tak |  |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP |  |
| Zespól kopiowania i drukowania dwustronnego DUPLEX | Tak |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | Oprogramowanie i sterowniki zgodne z Windows 10 PL |  |
| ilość podajników w standardzie | Min 2 |  |
| pojemność głównego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły etykiety karty folie koperty |  |
| obsługiwane formaty nośników | A6 B5 (JIS) A4 Legal A5 Letter |  |
| Toner | 2 sztuki tonerów zalecane przez producenta nie powodujące swoim użyciem utraty gwarancji producenta |  |
| Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm | Max 490 x 490 x 430 |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 24, 36, 48, 60) |

- drukarka A4 mono – 6 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |  |
| Rozdzielczość wydruku | Min. 1200x1200 dpi | … dpi |
| Prędkość wydruku jednostronnego | Min. 40 stron na minutę | …str./min. |
| Prędkość wydruku dwustronnego | Min. 20 stron na minutę | …str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony z trybu gotowości | nie dłuższy niż 8 sekund | …sek. |
| Cykl pracy | Min. 50 000 stron na miesiąc | … str./mc |
| Poziom hałasu | Max 52 dB |  |
| Zainstalowana pamięć | Min 256 MB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Sieć Ethernet | Tak |  |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP |  |
| Zespól automatycznego drukowania dwustronnego DUPLEX | Tak |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | Oprogramowanie i sterowniki zgodne z Windows 10 PL |  |
| ilość podajników w standardzie | 2 |  |
| pojemność głównego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| pojemność dodatkowego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły etykiety koperty |  |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 Legal Letter |  |
| Toner | 2 sztuki tonerów zalecane przez producenta nie powodujące swoim użyciem utraty gwarancji producenta |  |
| Max Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm | 390 x 390 x 260 mm |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 24, 36, 48, 60) |

- drukarka A4 mono z WiFi – 1 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |  |
| Rozdzielczość wydruku | Min. 1200x1200 dpi | … dpi |
| Prędkość wydruku jednostronnego | Min. 40 stron na minutę | …str./min. |
| Prędkość wydruku dwustronnego | Min. 20 stron na minutę | …str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony z trybu gotowości | nie dłuższy niż 8 sekund | …sek. |
| Cykl pracy | Min. 50 000 stron na miesiąc | … str./mc |
| Poziom hałasu | Max 52 dB |  |
| Zainstalowana pamięć | Min 256 MB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Sieć Ethernet | Tak |  |
| Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n |  |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP |  |
| Zespól automatycznego drukowania dwustronnego DUPLEX | Tak |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | Oprogramowanie i sterowniki zgodne z Windows 10 PL |  |
| ilość podajników w standardzie | Min 1 |  |
| pojemność głównego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły etykiety koperty |  |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 Legal Letter |  |
| Toner | 2 sztuki tonerów zalecane przez producenta nie powodujące swoim użyciem utraty gwarancji producenta |  |
| Max Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm | 390 x 390 x 260 mm |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 24, 36, 48, 60) |

- drukarka A4 mono wydajna – 1 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | urządzenie wielofunkcyjne | (proszę podać model) |
| Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |  |
| Rozdzielczość wydruku | Min. 1200x1200 dpi | … dpi |
| Prędkość wydruku jednostronnego | Min. 46 stron na minutę | …str./min. |
| Prędkość wydruku dwustronnego | Min. 24 stron na minutę | …str./min. |
| Cykl pracy | Min. 125 000 stron na miesiąc | … str./mc |
| Poziom hałasu | Max 54 dB |  |
| Zainstalowana pamięć | Min 256 MB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Sieć Ethernet | Tak |  |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP |  |
| Zespól automatycznego drukowania dwustronnego DUPLEX | Tak |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | Oprogramowanie i sterowniki zgodne z Windows 10 PL |  |
| ilość podajników w standardzie | 2 |  |
| pojemność głównego podajnika papieru | Min 500 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| pojemność dodatkowego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier firmowy papier kolorowy etykiety koperty |  |
| obsługiwane formaty nośników | A4, Letter, A5, A5(Długa krawędź), A6 |  |
| Toner | 2 sztuki tonerów zalecane przez producenta nie powodujące swoim użyciem utraty gwarancji producenta |  |
| Max Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm | 500 x 500 x 430 |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 24, 36, 48, 60) |

- drukarki A4 kolor – 1 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Drukarka laserowa | (proszę podać model) |
| Technologia druku | Kolorowy druk laserowy |  |
| Rozdzielczość wydruku | Min. 600x600 dpi | … dpi |
| Prędkość wydruku mono | Min. 21 stron na minutę | …str./min. |
| Prędkość wydruku kolorowego | Min. 21 stron na minutę | …str./min. |
| Cykl pracy | Min. 39 000 stron na miesiąc | … str./mc |
| Poziom hałasu | Max 50 dB |  |
| Zainstalowana pamięć | Min 256 MB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Sieć Ethernet/Wifi | Tak/Tak |  |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 PCL 5c PCLm PDF URF |  |
| Zespól automatycznego drukowania dwustronnego DUPLEX | Tak |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | Oprogramowanie i sterowniki zgodne z Windows 10 PL |  |
| ilość podajników w standardzie | 2 |  |
| pojemność głównego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier broszurowy papier błyszczący papier o wysokiej gramaturze papier firmowy papier fotograficzny folie etykiety kartki koperty |  |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 100 x 150 mm 16K pocztówki (JIS) A5-R koperty (nr 10, Monarch, B5, C5, DL) |  |
| Toner | 2 komplety (zawierające po jednym tonerze dla każdego koloru) tonerów zalecane przez producenta nie powodujące swoim użyciem utraty gwarancji producenta |  |
| Max Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm | 475 x 400 x 425 |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 24, 36, 48, 60) |