załącznik nr 1 do SIWZ

znak sprawy: LUB-AD.271.2.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawa sprzętu komputerowego”

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest pod załącznikami do SIWZ).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Część 1:

dostawa serwera wraz z wymaganymi licencjami CAL oraz urządzeń towarzyszących do tworzenia kopii zapasowych z wymaganym oprogramowaniem – 1 kpl.

o parametrach nie gorszych niż:

- Serwer – 1 szt

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Serwer będzie wykorzystywany jako hypervisor dla maszyn wirtualnych: kontrolera domeny oraz serwera SQL. Do serwerów wirtualnych ma się łączyć 16 stacji roboczych |  |
| Obudowa | Nie więcej niż 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie zamawiającego) |  |
| Płyta główna | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera Możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych; Zainstalowany TPM 2.0 6 złącz PCI Express generacji 3w tym: 3 fizyczne złącza o prędkości x16; 3 fizyczne złącza o prędkości x8; Możliwość rozbudowy do 8 aktywnych złącz PCIe 24 gniazda pamięci RAM; Obsługa minimum 3TB pamięci RAM; Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing SDDC Advanced ECC Rank Sparing; Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM o pojemności sumarycznej minimum 1TB (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci) Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; |  |
| Procesor | Jeden procesor 8-rdzeniowy architektura x86_64 osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 93 pkt (wynik dla dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/rfp2017.html |  |
| Pamięć operacyjna | Minimum 32 GB pamięci RAM DDR4 Registered 2933Mhz |  |
| Dyski twarde i napędy | Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5”; Możliwość rozbudowy do 16 wnęk; Możliwość instalacji wewnętrznej nagrywarki Blu-Ray; Zainstalowany napęd DVD-RW; Zainstalowane 5 dysków SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PLUG |  |
| Kontrolery LAN | Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI oraz PXE boot; Zainstalowana dodatkowa karta LAN 4x 1Gbit Base-T |  |
| Kontrolery I/O | Możliwość zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64GB w konfiguracji RAID-1 rozwiązanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmujące zatok dla dysków hot-plug Kontroler RAID dla wewnętrznych dysków twardych posiadający 2GB pamięci z modułem potrzymania pamięci/nieulotną pamięcią, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50,6,60 |  |
| Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera; 2 porty USB 3.0 na panelu przednim; 1 port USB wewnętrzny; 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; Możliwość instalacji jednego portu serial, możliwość wykorzystania portu do zarządzania serwerem; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; |  |
| Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej 800W; Redundantne wentylatory hotplug; |  |
| Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii) informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express procesory CPU pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD status karty zrządzającej serwera wentylatory bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne zasilacze system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym) Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Obsługa serwerów proxy (autentykacja) Obsługa VLAN Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) Wsparcie dla protokołu SSDP Obsługa protokołów TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3 Obsługa protokołu LDAP Integracja z HP SIM Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); |  |
| Wspierane OS | Microsoft Windows Server 2019, 2016 VMWare vSphere 6.7 Suse Linux Enterprise Server 12 Red Hat Enterprise Linux 7, 8 Univention Corporate Server 4 Hyper-V Server |  |
| Gwarancja | Minimun 36 miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana certyfikowanego przez producenta serwisanta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); |  |
| Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy lub producenta; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |
| System operacyjny serwera | Windows Server 2019 Standard 2 VM wraz z licencjami dostępowymi dla 16 użytkowników |  |

- Serwer plików – NAS – 1 szt

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Serwer plików |  |
| Procesor | Celeron1.5G 4-Core lub równoważny |  |
| Pamięć RAM | Minimum 4GB |  |
| Karta sieciowa | 2 x 1 Gb/s z opcją 10 Gb/s |  |
| Dyski twarde | 2 x HDD do pracy ciągłej 4 TB SATA Wnęki na minimum 4 sztuki |  |
| Funkcjonalność | iSCSI |  |
| Max wymiary (wys. x szer. x gł.): | 170 × 170 × 230 mm |  |
| Temperatura robocza: | 0–40 °C |  |
| Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny Minimum 90W |  |
| Pobór mocy | Tryb uśpienia HDD do 15 W Tryb pracy, typowy do 31 W |  |
| Wentylator | Minimum 12cm średnicy |  |
| Głośność | Max 19 dB |  |
| Złącze bezpieczeństwa typu Kensington | Tak |  |

- Dysk USB do zabezpieczania kopii zapasowych – 5 szt

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Przenośny dysk |  |
| Połączenie USB | Minimum USB 3.0 |  |
| Wielkość dysku | 2,5 cala |  |
| Pojemność dysku | Minimum 2 TB |  |

- Licencja na oprogramowanie SQL Server – 1 kpl

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| SQL Serwer | Microsoft SQL Serwer 2017 Standard GOV lub nowszy |  |
| Licencje dostępowe do SQL Serwera | Microsoft SQL Serwer 2017 CAL dla 16 użytkowników |  |

- Licencja na oprogramowanie do kopii zapasowej – 1 kpl

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych opartych o wirtualizację Microsoft Hyper-V. Licencja obejmuje 1 rok priorytetowego wsparcia i wszystkie aktualizacje wersji. Licencja na 1 serwer fizyczny niezależnie od liczby procesorów fizycznych i rdzeni. Licencja obejmuje nielimitowaną liczbę maszyn wirtualnych na serwerze hoście. |  |
| Funkcjonalności | Czas przechowywania (retencji): Nielimitowany Kopia zapasowa w chmurze bezpośrednio do Azure Augmented Inline Deduplication Uruchamianie z kopii zapasowej Wsparcie dla klastrów MS-Hyper (CSV) i dla VMware vCenter Przywracanie na poziomie indywidualnych plików Przywracanie maszyn wirtualnych do innego hosta Przywracanie typu Sandbox i weryfikacja kopii zapasowych Zaawansowane szyfrowanie kopii zapasowych (AES) |  |

Część 2:

dostawa komputerów przenośnych (laptopów) – 6 szt.

o parametrach nie gorszych niż:

- laptop typ 1 - 4 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Zastosowanie | Zastosowanie: Komputer przenośny który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| Przekątna i rozdzielczość ekranu | Ekran o przekątnej 15,6" o rozdzielczości FHD LED (1920x1080), matryca matowa o podwyższonej trwałości. Metalowe, wzmacniane zawiasy, kąt odchylenia matrycy co najmniej 185 stopni. |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) wynik co najmniej 7650 punktów. |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: Min 8GB DDR4 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB, możliwość wymiany pamięci po odkręceniu śruby – bez konieczności demontowania laptopa | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: Min 256GB SSD samoszyfrujący SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |  |
| Karta graficzna | Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1 |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock lub równoważne, Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Co najmniej TPM 2.0. Czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem |  |
| Multimedia | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki z technologią MaxxAudio. Dwa cyfrowe mikrofony wbudowane w obudowie matrycy Kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy oraz dioda LED. |  |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY odporna na zachlapanie, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. Dwustopniowe podświetlenie klawiatury Touchpad wyposażony w dwa niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch. Musi pozwalać na obsługę gestów dla minimum trzech niezależnych punktów dotyku. |  |
| Bateria i zasilanie | Min. 4-cell, 50 Wh, Li-Pol Czas pracy na baterii minimum 12 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Szybkie ładowanie baterii do 80% w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Możliwość beznarzędziowej wymiany baterii. Zasilacz o mocy min. 65 W. |  |
| Waga i wymiary | Waga nie więcej niż: 2,1 kg Grubość laptopa po złożeniu powinna być mniejsza niż 24 mm. |  |
| Obudowa | Szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego metalu. Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika bez potrzeby interwencji serwisu - po demontażu klapy serwisowej. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie klapy serwisowej za pomocą pojedynczej śrubki. |  |
| Certyfikaty | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit. Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do oferty) Norma EnergyStar 7- komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org Oferowane laptopy muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 – certyfikat należy załączyć do oferty. Wylot powietrza chłodzącego notebooka z tyłu obudowy – brak otworów wentylacyjnych na bokach obudowy. Zamawiający wymaga dodatkowo: - dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał :Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram |  |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: Modelu komputera. Nr seryjnego komputera. Wersji BIOS (z datą). Modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania Informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej Numeru matrycy Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: karty sieciowej LAN (RJ45) karty sieciowej WLAN karty sieciowej WWAN kamery głośników mikrofonów portów USB czytnika kart multimedialnych obsługi wielordzeniowości procesora wirtualizacji Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego. Możliwość autoryzacji użytkownika za pomocą technologii biometrycznej z poziomu BIOS przed uruchomieniem systemu operacyjnego |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera współpracujące np. z Microsoft SCCM, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Tworzenie raportów stanu jednostki, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB Oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu. |  |
| System operacyjny | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
| Porty i złącza | RJ-45 (nie dopuszcza się przejściówek) Min 1x USB-C Min. 2x USB 3.1 Gen1 (przynajmniej jedno z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera). VGA HDMI Display Port Czytnik kart multimedialnych (SD, SDHC do 32 GB, SDXC do 128 GB) Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out) Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11ac Notebook musi być przygotowany do samodzielnego montażu karty sieciowej 4G (LTE) oraz posiadać wbudowane gniazdo na kartę SIM Bluetooth v4.2, Dedykowane złącze do stacji dokującej (nie dopuszcza się USB – nawet dedykowanego) |  |
| Gwarancja | Gwarancji jakości producenta: Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Czas reakcji (przyjazd certyfikowanego przez producenta serwisanta do miejsca użytkowania sprzętu) na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu musi zostać dostarczony laptop zastępczy, Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej laptopa oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 36, 48, 60) |

- Laptop typ 2 - 2 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Zastosowanie | Zastosowanie: Komputer przenośny który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| Przekątna i rozdzielczość ekranu | Ekran o przekątnej 15,6" o rozdzielczości FHD LED (1920x1080), matryca matowa o podwyższonej trwałości. Metalowe, wzmacniane zawiasy, kąt odchylenia matrycy co najmniej 185 stopni. |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) wynik co najmniej 8200 punktów. |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: min 8GB DDR4 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB, możliwość wymiany pamięci po odkręceniu śruby – bez konieczności demontowania laptopa | (proszę podać wartość w GB wpisując: 8, 16, 32) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: 512GB SSD samoszyfrujący SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |  |
| Karta graficzna | Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1 |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Bezpieczeństwo | Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. Złącze typu Kensington Lock lub równoważne, Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Co najmniej TPM 2.0. Czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem |  |
| Multimedia | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki z technologią MaxxAudio. Dwa cyfrowe mikrofony wbudowane w obudowie matrycy Kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy oraz dioda LED. |  |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY odporna na zachlapanie, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. Dwustopniowe podświetlenie klawiatury Touchpad wyposażony w dwa niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch. Musi pozwalać na obsługę gestów dla minimum trzech niezależnych punktów dotyku. |  |
| Bateria i zasilanie | Min. 4-cell, 50 Wh, Li-Ion Czas pracy na baterii minimum 10 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Szybkie ładowanie baterii do 80% w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Możliwość beznarzędziowej wymiany baterii. Zasilacz o mocy min. 65 W. |  |
| Waga i wymiary | Waga nie więcej niż: 2,1 kg Grubość laptopa po złożeniu powinna być mniejsza niż 24 mm. |  |
| Obudowa | Szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego metalu. Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika bez potrzeby interwencji serwisu - po demontażu klapy serwisowej. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie klapy serwisowej za pomocą pojedynczej śrubki. |  |
| Certyfikaty | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit. Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do oferty) Norma EnergyStar 6.1- komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org Oferowane laptopy muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 – certyfikat należy załączyć do oferty. Wylot powietrza chłodzącego notebooka z tyłu obudowy – brak otworów wentylacyjnych na bokach obudowy. Zamawiający wymaga dodatkowo: dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał :Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram |  |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: Modelu komputera. Nr seryjnego komputera. Wersji BIOS (z datą). Modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania Informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej Numeru matrycy Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: karty sieciowej LAN (RJ45) karty sieciowej WLAN karty sieciowej WWAN kamery głośników mikrofonów portów USB czytnika kart multimedialnych obsługi wielordzeniowości procesora wirtualizacji Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego. Możliwość autoryzacji użytkownika za pomocą technologii biometrycznej z poziomu BIOS przed uruchomieniem systemu operacyjnego |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera współpracujące np. z Microsoft SCCM, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Tworzenie raportów stanu jednostki, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB Oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu. |  |
| System operacyjny | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
| Gwarancja | Gwarancji jakości producenta: Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Czas reakcji (przyjazd certyfikowanego przez producenta serwisanta do miejsca użytkowania sprzętu) na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu musi zostać dostarczony laptop zastępczy, Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej laptopa oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 36, 48, 60) |

Część 3:

dostawa drukarek laserowych – 10szt.

o parametrach nie gorszych niż:

- urządzenie wielofunkcyjnego – 1 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Urządzenie wielofunkcyjne | (proszę podać model) |
| Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |  |
| Rozdzielczość wydruku | Min. 1200x1200 dpi | … dpi |
| Szybkość wydruku jednostronnego | Min. 44 stron na minutę | …str./min. |
| Szybkość wydruku dwustronnego | Min. 22 stron na minutę | …str./min. |
| Szybkość kopiowania dwustronnego | Min. 23 stron na minutę | …str./min. |
| Cykl pracy | Min. 120 000 stron na miesiąc | … str./mc |
| Poziom hałasu w trybie pracy | Max 57 dB |  |
| Zainstalowana pamięć | Min 1024 MB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Skanowanie w kolorze | Tak |  |
| Skanowanie dwustronne | Tak |  |
| Obszar skanowania | Min 215 mm x 355 mm |  |
| Szybkość skanowania jednostronnego A4 | Mono Min : 42 str./min. Kolor Min: 20 str./min. |  |
| Szybkość skanowania dwustronnego A4 | Mono Min : 20 str./min. Kolor Min: 10,5 str./min. |  |
| Optyczna rozdzielczość skanowania mono | 1200x600 dpi |  |
| Optyczna rozdzielczość skanowania kolor | 600x600 dpi |  |
| Automatyczny podajnik dokumentów do skanera | Min 50 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Skanowanie do plików w formacie | XPS TIFF PDF JPEG JPG |  |
| Skanowanie do dysku typu Flash Drive | Tak |  |
| Skanowanie do komputera w sieci LAN | Tak |  |
| Sieć Ethernet | Tak |  |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP |  |
| Zespól kopiowania i drukowania dwustronnego DUPLEX | Tak |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | Oprogramowanie i sterowniki zgodne z Windows 10 PL |  |
| Możliwość ręcznego podawania papieru | Tak |  |
| Pojemność głównego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły etykiety karty koperty |  |
| Obsługiwane formaty nośników | B5 (JIS), A4, A5 Legal, Letter |  |
| Kable przyłączeniowe | RJ45 5m |  |
| Zasilanie drukarki | 230V +/- 10%, 50Hz, kabel zasilający 5m |  |
|  | Kabel zasilający wtyczka standard brytyjski (zamawiający nie dopuszcza stosowanie przelotek) |  |
| Toner | 2 sztuki tonerów zalecane przez producenta nie powodujące swoim użyciem utraty gwarancji producenta |  |
| Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm | Max 520 x 500 x 430 |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 24, 36, 48, 60) |

- drukarka A4 mono – 6 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |  |
| Rozdzielczość wydruku | Min. 1200x1200 dpi | … dpi |
| Szybkość wydruku jednostronnego | Min. 40 stron na minutę | …str./min. |
| Szybkość wydruku dwustronnego | Min. 20 stron na minutę | …str./min. |
| Cykl pracy | Min. 50 000 stron na miesiąc | … str./mc |
| Poziom hałasu | Max 52 dB |  |
| Zainstalowana pamięć | Min 256 MB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Sieć Ethernet | Tak |  |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP |  |
| Zespól automatycznego drukowania dwustronnego DUPLEX | Tak |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | Oprogramowanie i sterowniki zgodne z Windows 10 PL |  |
| Możliwość ręcznego podawania papieru | Tak |  |
| Pojemność głównego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Dodatkowy podajnik papieru | TAK |  |
| Pojemność dodatkowego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły etykiety koperty |  |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5 Legal, Letter |  |
| Kable przyłączeniowe | RJ45 5m |  |
| Zasilanie drukarki | 230V +/- 10%, 50Hz, kabel zasilający 5m |  |
|  | Kabel zasilający wtyczka standard brytyjski (zamawiający nie dopuszcza stosowanie przelotek) |  |
| Toner | 2 sztuki tonerów zalecane przez producenta nie powodujące swoim użyciem utraty gwarancji producenta |  |
| Max Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm | 390 x 390 x 260 mm |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 24, 36, 48, 60) |

- drukarka A4 mono z WiFi – 1 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |  |
| Rozdzielczość wydruku | Min. 1200x1200 dpi | … dpi |
| Szybkość wydruku jednostronnego | Min. 40 stron na minutę | …str./min. |
| Szybkość wydruku dwustronnego | Min. 20 stron na minutę | …str./min. |
| Cykl pracy | Min. 50 000 stron na miesiąc | … str./mc |
| Poziom hałasu | Max 52 dB |  |
| Zainstalowana pamięć | Min 256 MB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Sieć Ethernet | Tak |  |
| Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n |  |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP |  |
| Zespól automatycznego drukowania dwustronnego DUPLEX | Tak |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | Oprogramowanie i sterowniki zgodne z Windows 10 PL |  |
| Możliwość ręcznego podawania papieru | Tak |  |
| Pojemność głównego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły etykiety koperty |  |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5 Legal, Letter |  |
| Kable przyłączeniowe | RJ45 5m |  |
| Zasilanie drukarki | 230V +/- 10%, 50Hz, kabel zasilający 5m |  |
|  | Kabel zasilający wtyczka standard brytyjski (zamawiający nie dopuszcza stosowanie przelotek) |  |
| Toner | 2 sztuki tonerów zalecane przez producenta nie powodujące swoim użyciem utraty gwarancji producenta |  |
| Max Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm | 390 x 390 x 260 mm |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 24, 36, 48, 60) |

- drukarka A4 mono wydajna – 1 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |  |
| Rozdzielczość wydruku | Min. 1200x1200 dpi | … dpi |
| Szybkość wydruku jednostronnego | Min. 46 stron na minutę | …str./min. |
| Szybkość wydruku dwustronnego | Min. 24 stron na minutę | …str./min. |
| Cykl pracy | Min. 125 000 stron na miesiąc | … str./mc |
| Poziom hałasu | Max 54 dB |  |
| Zainstalowana pamięć | Min 256 MB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Sieć Ethernet | Tak |  |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP |  |
| Zespól automatycznego drukowania dwustronnego DUPLEX | Tak |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | Oprogramowanie i sterowniki zgodne z Windows 10 PL |  |
| Możliwość ręcznego podawania papieru | Tak |  |
| Pojemność głównego podajnika papieru | Min 500 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Dodatkowy podajnik papieru | TAK |  |
| Pojemność dodatkowego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier firmowy papier kolorowy etykiety koperty |  |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5 Letter |  |
| Kable przyłączeniowe | RJ45 5m |  |
| Zasilanie drukarki | 230V +/- 10%, 50Hz, kabel zasilający 5m |  |
|  | Kabel zasilający wtyczka standard brytyjski (zamawiający nie dopuszcza stosowanie przelotek) |  |
| Toner | 2 sztuki tonerów zalecane przez producenta nie powodujące swoim użyciem utraty gwarancji producenta |  |
| Max Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm | 500 x 500 x 430 |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 24, 36, 48, 60) |

- drukarki A4 kolor – 1 szt.

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Drukarka laserowa | (proszę podać model) |
| Technologia druku | Kolorowy druk laserowy |  |
| Rozdzielczość wydruku | Min. 600x600 dpi | … dpi |
| Szybkość wydruku mono | Min. 21 stron na minutę | …str./min. |
| Szybkość wydruku kolorowego | Min. 21 stron na minutę | …str./min. |
| Cykl pracy | Min. 39 000 stron na miesiąc | … str./mc |
| Poziom hałasu | Max 50 dB |  |
| Zainstalowana pamięć | Min 256 MB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Sieć Ethernet/Wifi | Tak/Tak |  |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 PCL 5c |  |
| Zespól automatycznego drukowania dwustronnego DUPLEX | Tak |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | Oprogramowanie i sterowniki zgodne z Windows 10 PL |  |
| Ilość podajników w standardzie | 2 |  |
| Pojemność głównego podajnika papieru | Min 250 arkuszy | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier broszurowy papier błyszczący papier o wysokiej gramaturze papier firmowy etykiety kartki koperty |  |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5 B5 (JIS), B6 (JIS) pocztówki (JIS) koperty (B5, C5, DL) |  |
| Kable przyłączeniowe | RJ45 5m |  |
| Zasilanie drukarki | 230V +/- 10%, 50Hz, kabel zasilający 5m |  |
|  | Kabel zasilający wtyczka standard brytyjski (zamawiający nie dopuszcza stosowanie przelotek) |  |
| Toner | 2 komplety (zawierające po jednym tonerze dla każdego koloru) tonerów zalecane przez producenta nie powodujące swoim użyciem utraty gwarancji producenta |  |
| Max Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm | 475 x 420 x 425 |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach wpisując 24, 36, 48, 60) |