załącznik nr 1 do SIWZ

znak sprawy: LUB-AD.271.3.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawa sprzętu komputerowego”

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest pod załącznikami do SIWZ).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

- Komputer – 60 szt.

| Producent(-ci).................... Model(-e)................................ Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Wydajność | Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność min. 11574 pkt. w teście PassMark - CPU Mark. https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html | (proszę podać model) |
| Pamięć RAM | Min 8GB DDR4 2666 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB | (proszę podać wielkość w GB) |
| Pamięć masowa | Parametry pamięci masowej: dysk SSD o pojemności min. 512 GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach ze wsparciem dla UHD, HDCP, DirectX 12, Open CL 2.0, OpenGL 4.4 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci | (proszę podać model) |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |  |
| Bezpieczeństwo | Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - TPM 2.0. |  |
| Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition audio i obsługująca 5.1 surround sound. Porty słuchawek i mikrofonu wymagane zarówno na przednim, jak i na tylnym panelu obudowy. Wbudowany wewnętrzny głośnik umożliwiający korzystanie z multimediów. |  |
| Klawiatura i mysz | Klawiatura USB w układzie QWERTY US Mysz USB 1000dpi z trzema klawiszami oraz rolką (scroll), podkładka pod mysz współpracująca z dostarczaną myszą |  |
| Zasilanie | Zasilacz o mocy minimum 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 88%, przy 50% obciążeniu |  |
| Wymiary | Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 690 mm. | (proszę podać wymiary obudowy w mm) |
| Obudowa | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej typu Kensington Lock lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu SLIM, 1 szt. 3,5” wewnętrzne, 1 szt. 3,5” zewnętrzne. W celu szybkiej weryfikacji usterki komputer musi być wyposażony we wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. |  |
| Certyfikaty | Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 36dB (załączyć oświadczenie producenta i/lub raport z pomiarów głośności). Zamawiający wymaga dodatkowo: dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram | (proszę podać deklarowaną głośność jednostki centralnej mierzoną zgodnie z normą ISO 7779 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) w dB) |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera współpracujące z Microsoft SCCM, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Tworzenie raportów stanu jednostki, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB Oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać następujące czynności: automatyczna aktualizacja BIOS z serwera producenta komputera bądź serwera klienta możliwość zabezpieczenia komputera za pomocą hasła ustawionego w BIOS-ie w taki sposób, że w przypadku połączenia ze wskazanym wcześniej serwerem hasło nie jest wymagane, a w przypadku braku połączenia ze wspomnianym serwerem do uruchomienia komputera wymagane jest podanie hasła. Dodatkowo możliwość ustawienia przez administratora interwałów czasowych podczas których zabezpieczenie jest aktywne. |  |
| Dodatkowe oprogramowanie umożliwiającego usunięcie danych z dysku twardego | Dodatkowe oprogramowanie umożliwiającego umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego |  |
| System operacyjny | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit. |  |
| Porty i złącza | - 1 x DVI lub 1x HDMI - 1 x Display Port - 2 x PS/2 - 1 x RJ-45 - 1 x Audio: line-in/mikrofon - 1 x Audio: line-out - 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy - 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy - 10 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0) Płyta główna z wbudowanymi: - 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (musi umożliwiać instalację karty x16) - 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 - 1 złącze M.2-2280 umożliwiający zamontowanie modułu SSD PCIe Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącz SATA 3.0 NCQ, Nagrywarka DVD +/-RW |  |
| Gwarancja | Na okres co najmniej 60 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, przyjazd certyfikowanego przez producenta serwisanta do końca następnego dnia roboczego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach) |

- Monitor – 36 szt

| Producent.......................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Ekran | Min. 23,8 cala o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.275 mm, matryca matowa, pokryta powłoką 3H, technologia matrycy IPS |  |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast typowy 1000:1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178/178 stopni |  |
| Wejścia wideo i inne | 1x DP, 1x DVI-D, 1x D-SUB, wejście/wyjście audio |  |
| Obudowa i regulacja monitora | Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22°(tzw. Tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 2W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze typu Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA |  |
| Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu | Technologia zapewniająca zużycie energii przez monitor w trybie power save na poziomie 0.2W pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor (bez konieczności manualnego wyłączania monitora przez użytkownika), zgodność z normą Energy Star 7.0, zużycie energii przy ustawieniach EPA max. 15W |  |
| Menu monitora | Regulacja głośności Regulacja jasności Regulacja kontrastu Regulacja koloru (sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Użytkownika (R,G,B) Menu w języku polskim oraz angielskim. |  |
| Kable | kabel DVI-D o długości minimum 1.8m lub kabel HDMI o długości minimum 1.8m , kabel DP o długości minimum 1.8m, kabel zasilający o długości minimum 1,8m, kabel audio , Kabel zasilający BS 1363 - C13 UK 3m |  |
| Gwarancja | Gwarancja min 60 miesięcy, wymiana lub naprawa monitora w miejscu użytkowania, następnego dnia roboczego od zgłoszenia Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, | (proszę podać okres oferowanej gwarancji w miesiącach) |
| Certyfikaty i normy, dokumentacja | -Klasa energetyczna A+ -TCO 7.0 -min. EPEAT Bronze -TÜV Low Blue Light Certified -TÜV Flicker Free Certified -CE -ISO9241-307(klasa I) -RoHS, WEEE -Instrukcja obsługi monitora |  |